（一）产品结构布局图           （二）分层刷卡接线图

标注说明：

- 电源接口：支持9～30V

- 消防信号接口

- 楼层输出接口

- 读卡器接口

- 电梯编号及功能拨码

（三）不分层及外呼接线图       （四）常见问题说明

| 声音类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 无声 | 非本管理中心软件发放的IC卡 |
|  | 本卡无使用本控制器的权限 |
|  | 控制器楼层设置拨码开关设为零了 |
|  | 已被挂注销的IC卡 |
| 一声 | 刷卡成功，可以选层了 |
| 两声：短-声 | 卡号处于被禁用状态 |
| 两声：长-短 | 房间编号处于被警用状态 |
| 两声：时长相等 | 卡可用楼层处于停用状态 |
| 三声：时长相等 | 分层计费时的剩余金额不足 |
|  | 剩余次数不足 |
|  | 乘梯限定期限到期 |
|  | 乘梯限定日期不满足 |
|  | 乘梯限定时段不满足 |

（五）消防接口                （六）二维码产品展示

有源消防开关接法：消防开关的2根线有电压

（DC12～48V），将消防开关线的负极剪短，IN+接

按钮那端，IN-接另一端。

无源消防开关接法：消防开关的2根线没有电

压，IN+接输入电源接口(P1)的V+,IN-串联无源消防

开关后接（P1）的V-。

铝合金拉丝金属壳体                           8mm穿线柱安装方便

EWM-01                                 EWM-01

（七）电梯编号设置方法

拨码第八位表示功能码即开启时间、几次功能

# Text boxes

第1页

第2页